## Slide 1: Thermodynamik
Wärmekraftmaschinen – Otto- und Dieselmotor
Nach der Dampfmaschine
eroberten die Verbrennungsmotoren
den Platz als Antriebsmaschine
für Fabriken und
Transportmittel …

## Slide 2: Thermodynamik
Wärmekraftmaschinen – Otto- und Dieselmotor
Ekin
Ech
Eth
Ekin
Brennstoff
Feuer
Dampf
Kolben
Auch die moderne
Dampfmaschine nutzt
das selbe Prinzip!

## Slide 3: Thermodynamik
Wärmekraftmaschinen – Otto- und Dieselmotor
Ekin
Ech
Eth
Ekin
Benzin
Verbrennung
Expansion
Kolben
Der Aufbau eines
Vier-Takt-Ottomotors!
Zylinder mit Kolben
Kurbelwelle
Einlassventil
Auslassventil
Zündkerze
Pleul
Aufbau:

## Slide 4: Thermodynamik
Wärmekraftmaschinen – Otto- und Dieselmotor
Ekin
Ech
Eth
Ekin
Benzin
Verbrennung
Expansion
Kolben
Der Aufbau eines
Vier-Takt-Ottomotors!
Funktionsweise:
Die Funktionsweise eines Vier-Takter‘s
entspricht immer dem periodischen
Ablauf von vier Takten:
1. Takt (Ansaugen)
2. Takt (Verdichten)
3. Takt (Arbeiten)
4. Takt (Ausstoßen)

## Slide 5: Thermodynamik
Wärmekraftmaschinen – Otto- und Dieselmotor
 | Ottomotor | Dieselmotor
1. Takt (Ansaugen) | Der Kolben saugt das Benzin-Luft-Gemisch vom Vergaser in den Zylinder. | Es wird reine Luft angesaugt.
2. Takt (Verdichten) | Der Kolben presst das Gasgemisch zusammen. | Die Luft wird so stark komprimiert, dass sie sich dabei auf ca. 700°C erhitzt.
3. Takt (Arbeiten) | Der Funke einer Zündkerze entzündet das Gasgemisch. Es verbrennt explosionsartig und verrichtet am Kolben Arbeit. | Dieselöl wird direkt in die heiße Luft eingespritzt und entzündet sich sofort selbst. (Selbstzünder)
4. Takt (Ausstoßen) | Der Kolben drückt die Verbrennungsgase aus dem Zylinder. | wie Ottomotor
Na dann mal los … !

## Slide 6: Thermodynamik
Wärmekraftmaschinen – Otto- und Dieselmotor
Man unterscheidet
Verbrennungsmotoren nach
Anzahl und Anordnung
der Zylinder!
4-Zylinder-Boxermotor
6-Zylinder-Boxermotor
12-Zylinder-V-Motor

## Slide 7: Thermodynamik
Wärmekraftmaschinen – Otto- und Dieselmotor
Beim nächstes Mal
untersuchen wir weitere
Verbrennungsmotoren.